## Slide 1: Robot
Stratégie :
Premier parcours prédéfini
Scan lent des cylindres
Mise en mémoire des cylindres à prendre
Prise des cylindres un à un

## Slide 2: Modélisation
Arduino uno
B1
Lipo + piles
Breadbord
B2
M1
M2
R1
R2
Pince
H-bridge
Sharp 1
Sharp 2
KY
1
KY 2
Chassis de diamètre max de 17 cm.
Pince préhensible munie d’un système élévateur afin de passer au dessus des tubes pour faciliter les déplacements.
Un châssis à deux étages est prévu pour mieux repartir le poids des différents éléments.
Le système est constitué de deux roues motrices et deux roues folles (ballcaster)

## Slide 3: Odométrie
Récupérer & traduire les infos des encodeurs
2 coefficients de transformation tics en distance & angle
Méthodes expérimentale, données constructeur à vérifier
tic G : dl
tic D : dθ
Δt :
Convertir en coordonnées cartésiennes
dl
dθ
dx = dl cos(dθ)
dy = dl sin(dθ)
Stockage de l’information
Point d’ancrage : origine (x0, y0, θ0)
x += dx
y += dy
θ += dθ (orientation)
(position)
Axe x : largeur
Axe y : longueur
θ = 0 si // axe x (vers x > 0)
0

## Slide 4: Régulation PID